CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il sottoscritto, (indicare nome, cognome, CF, indirizzo)

in qualità di _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

- i sistemi d'infusione volumetrici offerti sono completi di ogni accessorio e componente, necessari al corretto funzionamento  fino al “pronto all'uso” (deflussori);

- che i sistemi proposti in gara soddisfano le caratteristiche tecniche di minima di seguito elencate, a pena l'esclusione:

Voce 1/A :Apparecchiature

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) o informazione chiesta | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche Richieste |  |  |
| Apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima generazione (indicare l'anno di costruzione) |  |  |
| Conformi alle norme di sicurezza e conformità applicabili |  |  |
| Sistema mono-canale o a pluri-canali di infusione con modalità di flussi normale e micro, con volumi da 0,1 ml in modalità micro ed ad almeno 9000 ml in modalità normale. |  |  |
| Buona maneggevolezza e facilità d'uso |  |  |
| Facilità di lettura delle informazioni a display |  |  |
| Presenza a display dello stato del dispositivo (infusione, fermo, pausa) |  |  |
| Tastiera semplice |  |  |
| Gestione parametri infusioni e allarmi |  |  |
| Visualizzazione volume infuso sia in ml che in dose |  |  |
| Protezione contro flusso libero |  |  |
| Presenza del sistema di mantenimento di pervietà della vena (KVO) |  |  |
| Autodiagnosi che accerti il corretto funzionamento ad ogni accensione |  |  |
| Alimentazione a cavo e a batteria |  |  |
| Durata batteria minimo 3 ore (specificare la durata ed il flusso corrispondente) |  |  |
| Avvisi e Allarmi |  |  |
| Alimentazione principale non inserita |  |  |
| Batteria in esaurimento |  |  |
| Batteria scarica (Allarme visivo e acustico) |  |  |
| Presenza bolle d'aria nella linea |  |  |
| Presenza occlusione |  |  |
| Deflussore non inserito |  |  |
| Fine infusione |  |  |

Voce 1/B: Aste porta-pompa

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche Richieste |  |  |
| Dotata di ruote per agevole movimentazione |  |  |
| Allungabile |  |  |
| Costituita da materiale resistente agli urti |  |  |

Voce 2/A. DEFLUSSORI STANDARD (DEDICATI PER INFUSIONI GENERICHE PER TUTTE LE TERAPIE) (CND A03010105) N. 7000

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| · Raccordo prossimale Luer-Lock per la connessione agli accessi vascolari; |  |  |
| · Essere di idoneo materiale, chimicamente stabile, flessibile e resistente alla trazione, antichiacciamento, antinginocchiamento; |  |  |
| · Essere sterili, apirogeni, compatibili con i prodotti da infondere; |  |  |
| · Avere la camera di gocciolamento trasparente, non rigida; detta camera deve essere provvista di un dispositivo di entrata dell’aria fornito di filtro antibatterico; · Essere dotati di cappucci protettivi accoppiati alle parti terminali facilmente rimovibili per garantire la sterilità durante la conservazione; |  |  |
| · Costruiti con materiale esente da lattice; |  |  |
| · Essere indeformabili con l’uso; |  |  |
| · Dotati di dispositivo antiflusso libero; |  |  |
| · Dotati preferibilmente di sistema recupero bolle d’aria e sistema e infusione secondaria |  |  |
| . lunghezza minima 250 cm |  |  |
| . presenza di Roller Clamp |  |  |
| . facilità d'utilizzo |  |  |

Voce 2/B. DEFLUSSORI NITRODERIVATI DEDICATI PER SOLUZIONI E FARMACI PARTICOLARI (es.nitroderivati) (CND A03010105) n. 250

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche Richieste |  |  |
| Tutte le caratteristiche del punto 2/A |  |  |
| Adatto all'uso di farmaci particolari (es. nitroderivati): Indicare dichiarazione del materiale utilizzato range di adsorbimento per i principi attivi maggiormente utilizzati |  |  |

Voce 2/C. DEFLUSSORI SCHERMATI PER FARMACI FOTOSENSIBILI (CND A03010105) N.250

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche Richieste |  |  |
| Tutte le caratteristiche del punto 2/A |  |  |
| Adatto all'uso di farmaci fotosensibili: costituito da materiale opacizzato ma sufficientemente trasparente per consentire il rilevamento di eventuali problemi di deflusso. Indicare la dichiarazione del materiale opacizzato utilizzato |  |  |

La ditta obbligata (Timbro e Firma del rappresentante della Ditta concorrente)

______________________________________________________

Il Consulente Tecnico dell'U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca