Descrizione Lotto:

N° 2 Monitor Defibrillatori manuali/semiautomatici

Quantitativi e caratteristiche minime

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Defibrillatore ad onda bifasica esponenziale tronca sotato di sistema di compensazione della tensione e della durata d’impulso in funzione dell’impedenza rilevata dal paziente |  |  |
| Funzionalità in modalità semiautomatica e manuale selezionabile mediante manopola/tasto |  |  |
| Modalità semiautomatica con protocolli ad energia incrementale fino a 360 Joule |  |  |
| Sincronizzazione automatica delle scariche con possibilità di erogare almeno tre scariche al minuto |  |  |
| Dotato di piastre di defibrillazione riusabili per adulti e di elettrodi di defibrillazione monouso |  |  |
| Riconoscimento automatico del pace-maker |  |  |
| Funzioni di autodiagnostica periodica sulle funzionalità di dispositivi elettronici interni, presenza e funzionalità delle placche, stato della batteria, ciclo di ricarica completo, software. Avvisatore acustico/luminoso dell’esito negativo dell’autodiagnosi. Stampa autodiagnosi. |  |  |
| Messaggi vocali in italiano |  |  |
| Visualizzazione tracce ECG |  |  |
| Rilevazione ECG sia con cavo (almeno 3 derivazioni) che mediante piastre ed elettrodi di defibrillazione |  |  |
| Monitoraggio saturazione periferica di ossigeno con accessori necessari con allarmi e soglie impostabili |  |  |
| Monitoraggio pressione non invasiva NIBP con eccessori necessari con allarmi e soglie impostabili |  |  |
| Funzione di pacing esterno attraverso elettrodi transcutanei |  |  |
| Stampante ECG integrata |  |  |
| Alimentazione a rete 220 V con batterie ricaricabili al litio |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante ) ______________________________________________________________

UOC Cardiologia ed UTIC: il Dirigente medico Dott. Dario Formigli