Di seguito sono elencate le specifiche tecniche di minima, pena d'esclusione:

| Descrizione delle specifiche tecniche minime, pena l'esclusione | SI, descrivere la caratteristica / No, la caratteristica non è posseduta: proposta di equivalenza | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| A.1: Video processore |  |
| TOP DI GAMMA ad alta definizione |  |  |
| Tecnologia HD o HDTV per strumenti con risoluzione nativa HD o HDTV |  |  |
| Upscaling a segnale HD o HDTV per strumenti con risoluzione nativa a definizione standard |  |  |
| Funzione di visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della superficie mucosa per diagnosi precoce di lesioni cancerose |  |  |
| Possibilità di picture-in-picture per migliorare l’osservazione |  |  |
| Possibilità inserimento dati paziente ed esame |  |  |
| Dotato di tastiera multifunzione |  |  |
| Registrazione di immagini su buffer interno o USB per evitare perdite di dati |  |  |
| Uscite video ad alta definizione e standard |  |  |
| Possibilità di connessione alla rete DICOM |  |  |
| B.1: Fonte luminosa |  |  |
| Lampada tipo Xenon da 300 Watt |  |  |
| Lampada di emergenza |  |  |
| Indicatore di durata di vita della lampada |  |  |
| Compatibile con visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della superficie mucosa per diagnosi precoce di lesioni cancerose |  |  |
| Possibilità di adattare la luminosità per consentire una illuminazione ideale |  |  |
| C.1: Monitor medicale |  |  |
| Dimensione schermo almeno 26 pollici |  |  |
| Compatibile con visione HD o HDTV |  |  |
| Funzioni di picture in Picture e Picture out Picture |  |  |
| Vari terminali input/output |  |  |
| Completo di tutti gli accessori per il montaggio e il corretto funzionamento |  |  |
| D.1: Stampante |  |  |
| Videostampante a colori a sublimazione, con ingresso RGB, di tipo medicale |  |  |
| Compatibilità con sistemi HD o HDTV |  |  |
| E.1: Pompa di irrigazione |  |  |
| Sistema di irrigazione in grado di fornire acqua durante le procedure endoscopiche |  |  |
| Controllo della pompa attraverso comando posto su pedale o su pulsante sull'endoscopio |  |  |
| Completo di vaso di raccolta |  |  |
| Pressione di irrigazione compatibili per applicazioni endoscopiche |  |  |
| Completo di tutti i tubi e connettori |  |  |
| Possibilità di utilizzo sia tramite canale ausiliario che bioptico |  |  |
| F.1: Sistema di insufflazione CO2 |  |  |
| Portata e pressioni dedicate |  |  |
| Completo di tutti gli accessori necessari per il collegamento e le varie connessioni alle bombole di gas CO2 |  |  |
| G.1: Carrello medicale per l'alloggiamento dei moduli |  |  |
| Completo di trasformatore di isolamento conforme alle normative vigenti, in grado di alimentare tutta la strumentazione oggetto del presente capitolato |  |  |
| Supporti per bottiglie per procedure che richiedano utilizzazione di CO2 |  |  |
| Numero di ripiani adeguato a contenere tutta la strumentazione offerta |  |  |
| Completo di ruote antistatiche per permettere un facile trasporto |  |  |
| Sistema di bracci snodabili per il monitor |  |  |
| H.1: Sistema di aspirazione |  |  |
| Sistema di aspirazione portatile (da integrare al carrello) |  |  |
| Presenza di valvola di non ritorno |  |  |
| Completo di tutti i cavi e degli elementi necessari al corretto interfacciamento con gli altri componenti il sistema |  |  |
| I. 1: Videogastroscopio HD standard |  |  |
| Visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della mucosa |  |  |
| Water-proof |  |  |
| Profondità di campo almeno 5-100mm |  |  |
| Angolo di visione almeno 140° |  |  |
| Angolazione dx/sn almeno 100°/100° |  |  |
| Angolazione up/down almeno 210°/90° |  |  |
| Canale operativo ausiliare per getto d'acqua |  |  |
| Illuminazione del campo operativo tale da assicurare una qualità visiva ottimale anche durante l'uso degli accessori attraverso il canale bioptico |  |  |
| Canale operativo di circa 2.8mm |  |  |
| Diametro porzione distale massimo 10.8 mm |  |  |
| Lunghezza operativa tra circa 1000 e 1100mm |  |  |
| L.1: Videocolonscopio HD standard |  |  |
| Visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della mucosa |  |  |
| Water-proof |  |  |
| Profondità di campo almeno 4-100mm |  |  |
| Angolo di visione almeno 140° |  |  |
| Diametro porzione distale massimo 13.2mm |  |  |
| Canale operativo circa 3.2 mm |  |  |
| Movimento up/dowm 180/180° |  |  |
| Movimento dx-sx 160/160° |  |  |
| Canale di lavaggio ausiliario |  |  |
| M.1: Videoduodenoscopio |  |  |
| Diametro tubo di inserzione massimo 12 mm |  |  |
| Canale operativo circa 4.2mm |  |  |
| Water-proof |  |  |
| N.1: Ecoprocessore |  |  |
| TOP di Gamma |  |  |
| Compatibile con ecoendoscopi a scansione meccanica |  |  |
| Compatibile con ecoendoscopi a scansione elettronica |  |  |
| Gamma di frequenze ecografiche disponibili da 5 a 30MHz |  |  |
| Integrabile con sistema associato di videoendoscopia per controllo remoto |  |  |
| Dotato di processazione ecografica B-mode, PowerFlow Doppler, ColorFlowDoppler, HiFlowDoppler, PulseWaveDoppler, armonica di tessuto, armonica di contrasto ed elastografia |  |  |
| Dotato di uscite video digitali |  |  |
| Dotato di tastiera multifunzione touch-screen |  |  |
| O.1: Ecoendoscopio lineare |  |  |
| Strumento di tipo terapeutico ad alta risoluzione |  |  |
| Modalità di scansione disponibili: B-mode, PowerFlow Doppler, ColorFlowDoppler, HiFlowDoppler, PulseWaveDoppler, armonica di tessuto, armonica di contrasto ed elastografia |  |  |
| Diametro di inserzione di circa 12.6mm |  |  |
| Canale operativo circa 3.7mm |  |  |
| Profondità di campo almeno 3-100mm |  |  |
| Frequenze da 5 a 12MHz |  |  |
| Campo di visione ecografico 180° |  |  |
| P.1: Ecoendoscopio radiale |  |  |
| Modalità di scansione disponibili: B-mode, |  |  |
| PowerFlow Doppler, ColorFlowDoppler, HiFlowDoppler, PulseWaveDoppler, armonica di tessuto, armonica di contrasto ed elastografia |  |  |
| Diametro di inserzione circa 12mm |  |  |
| Canale operativo circa 2.2mm |  |  |
| Campo di visione ecografico 360° |  |  |
| Profondità di campo almeno 3-100mm |  |  |
| Frequenze da 5 a 12MHz |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per presa visione, accettazione incondizionata e autocertificazione dei requisiti richiesti

Il Dirigente medico di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: Dr. Giuseppe Scaglione