Di seguito sono elencate le specifiche tecniche di minima, pena d'esclusione:

| Descrizione delle specifiche teniche minime, pena l'esclusione Elettrobisturi con modulo di coagulazione ad argon | Si, descrivere la caratteristica No, la caratteristica non è posseduta: proposta di equivalenza | I Indicare la pagina del manuale o fascicolo/scheda tecnica/ comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| --- | --- | --- |
| Due modalità di taglio e coagulazione, monopolare e bipolare |  |  |
| Potenza in taglio monopolare di circa 400W |  |  |
| Potenza in coagulazione monopolare di almeno 200W |  |  |
| Disponibilità di corrente di taglio specifiche per polipectomie e sfinterotomiei cui parametri siano programmabili dall'operatore in funzione della tipologia di intervento da effettuare |  |  |
| Dotazione di ampio diplay a colore Touch-screen per la visualizzazione dei parametri di lavoro |  |  |
| Dotato di connessione WLAN per la preimpostazione dei paramtri di impostazione da remoto |  |  |
| Possibilità di essere integrata con modulo Argon e di dissezione |  |  |
| Possibilità di variare le impostazioni direttamente dal campo sterile, senza il supporto del personale di sala |  |  |
| Possibilità di utilizzare elettrodi neutri a una o due sezioni con connessione sia internazionale che standard |  |  |
| Modulo separato per coagulazione ad argon comandabile e gestibile direttamente dall'elettrobisturi |  |  |
| Il modulo per gas argon deve consentire tre modalità di coagulazione di cui una tradizionale a flusso continuo, una ad effetto pulsato ed una per tessuti delicati |  |  |
| Possibilità di utilizzare sonde per gas argon monouso, con direzione frontale o laterale o circolare |  |  |
| Il modulo dovrà essere istallato su specifico carrello con vano o supporto per bombola di gas argon |  |  |
| l'apparecchiatura deve essere corredata da: bipedale, una confezione di placche monouso bipartite, cavo per placche monouso, cavo per anse polipectomia, cavo e filtro integrato per sonda ad argon |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per presa visione, accettazione incondizionata e autocertificazione dei requisiti richiesti

Il Dirigente medico di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: Dr. Giuseppe Scaglione